## Slide 1: Особенности современных подходов к верификации RISC-V ядер
Чусов Сергей Андреевич Инженер по верификации
НИЛ энергоэффективных Систем на Кристалле

## Slide 2: План выступления
Введение в верификацию процессорных ядер
  Что такое верификация цифровых устройств
  Верификация процессорных ядер: основные сложности
Верификация RISC-V
  Архитектура RISC-V
  Верификация с учетом особенностей
Типы верификации и их применимость для RISC-V ядер
  Формальная верификация и симуляция
  Применимость типов
Верификация на основе симуляции и ее типы
Интерфейсы RVFI и RVVI
Оценка вектора развития верификации RISC-V ядер

## Slide 3: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств

## Slide 4: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 5: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 6: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 7: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.
Спецификация – к набор задокументированных требований, которым должен удовлетворять продукт.

## Slide 8: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер

## Slide 9: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.
Спецификация – к набор задокументированных требований, которым должен удовлетворять продукт.

## Slide 10: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Частный случай дизайна – процессорное ядро.
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.
Спецификация – к набор задокументированных требований, которым должен удовлетворять продукт.

## Slide 11: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 12: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 13: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 14: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 15: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 16: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 17: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 18: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 19: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер

## Slide 20: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер

## Slide 21: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Arch Архитектура
µArch Микроархитектура

## Slide 22: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Arch Архитектура
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 23: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 24: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 25: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 26: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд
Внутренняя документация

## Slide 27: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 28: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 29: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 30: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 31: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 32: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер

## Slide 33: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 34: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 35: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 36: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 37: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 38: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 39: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 40: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 41: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 42: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 43: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 44: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 45: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 46: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 47: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 48: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 49: Введение в верификацию RISC-V Архитектура

## Slide 50: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 51: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Открытая и свободно-распространяемая

## Slide 52: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49

## Slide 53: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14

## Slide 54: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
M
Умножение

## Slide 55: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
M
A
Умножение
Атомарные операции

## Slide 56: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
F
M
A
Умножение
Атомарные операции
Оп. с плавающей точкой

## Slide 57: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
С
F
M
A
Умножение
Атомарные операции
Оп. с плавающей точкой
Сжатые инструкции

## Slide 58: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
С
F
M
A
B
V
Q
L
…

## Slide 59: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
С
F
M
A
B
V
Q
L
X
…
Пользовательские расширения

## Slide 60: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации

## Slide 61: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Открытая и свободно-распространяемая

## Slide 62: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Большое количество примеров и возможностей для обмена опытом
Возможность переиспользования

## Slide 63: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV32I
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49

## Slide 64: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64I
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14

## Slide 65: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMC
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
M
C

## Slide 66: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
V
C
M
A

## Slide 67: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
V
C
M
A
Zicsr

## Slide 68: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr_Zba_Zbb_Zbkc
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
B
V
C
M
A
Zicsr

## Slide 69: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr_Zba_Zbb_Zbkc_Xbar_Xfoo
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
V
C
M
A
X
B
Zicsr

## Slide 70: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr_Zba_Zbb_Zbkc_Xbar_Xfoo

## Slide 71: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
Огромное количество возможных реализаций
Каждая реализация имеет:
  свою микроархитектуру
  свой поддерживаемый набор инструкций, исходя из выбора расширений

## Slide 72: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 73: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
время
0ns
10ns
20ns
30ns
40ns
50ns
60ns
70ns
80ns
90ns

## Slide 74: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
время
0ns
10ns
20ns
30ns
40ns
50ns
60ns
70ns
80ns
90ns
always_ff @( clk ) begin
a <= b;
end
assign c = a;
initial begin
@(posedge clk)
a <= b;
if( ... ) $display("Error!");
end

## Slide 75: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
время
0ns
10ns
20ns
30ns
40ns
50ns
60ns
70ns
80ns
90ns

## Slide 76: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 77: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 78: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 79: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 80: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 81: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 82: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 83: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 84: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 85: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 86: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
always_ff @( clk ) begin
a <= b;
end
assign c = a;
assume property (prop);
property prop;
@(posedge clk) req1 ##2 req2;
endproperty
assert property (prop);
property prop;
@(posedge clk) !ack ##2 bad;
endproperty

## Slide 87: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 88: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 89: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 90: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 91: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 92: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 93: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 94: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 95: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация

## Slide 96: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация

## Slide 97: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация

## Slide 98: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация
Воздействия
Инженер
ПО

## Slide 99: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация
Воздействия
Инженер
ПО
Скорость резвёртывания
Быстрее
Медленнее

## Slide 100: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация
Воздействия
Инженер
ПО
Скорость резвёртывания
Быстрее
Медленнее
Потенциальная надежность
Меньше
Больше

## Slide 101: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация
Воздействия
Инженер
ПО
Скорость резвёртывания
Быстрее
Медленнее
Потенциальная надежность
Меньше
Больше
Доступность
Больше
Меньше

## Slide 102: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация
Воздействия
Инженер
ПО
Скорость резвёртывания
Быстрее
Медленнее
Потенциальная надежность
Меньше
Больше
Доступность
Больше
Меньше
Скорость
Зависит от размера дизайна
Зависит от размера дизайна

## Slide 103: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Симуляция
Формальная верификация
Воздействия
ПО
Скорость резвёртывания
Быстрее
Медленнее
Потенциальная надежность
Меньше
Больше
Доступность
Больше
Меньше
Скорость
Зависит от размера дизайна
Зависит от размера дизайна
Воз-ть применения
Всегда
Зависит от размера дизайна
Инженер

## Slide 104: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 105: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Для верификации целого ядра используется симуляция.
Генераторы случайных инструкций.
Высокие уровни абстракции: ООП, UVM.
Cбор функционального покрытия.
Сбор покрытия кода.
Тестовые регрессии.

## Slide 106: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Для верификации отдельных блоков используется формальная верификация.
Симуляция тоже используется.
Все зависит от сложности дизайна.
Для верификации "критических" блоков – формальная верификация.

## Slide 107: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
Существуют примеры формальной верификации целых ядер , однако такой подход все не является типичным для индустрии в настоящее время.
Используется интерфейс RVFI.
Formal Verification of RISC-V cores with riscv-formal, Clifford Wolf
github.com/SymbioticEDA/riscv-formal/tree/master/cores/picorv32

## Slide 108: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 109: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 110: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
RTL:Assertions:Coverage – 1:0:0

## Slide 111: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
RTL:Assertions:Coverage – 1:1:1
RTL:Assertions:Coverage – 1:0:0

## Slide 112: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
RTL:Assertions:Coverage – 1:1:1
RTL:Assertions:Coverage – 1:0:0

## Slide 113: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
RTL:Assertions:Coverage – 1:1:1

## Slide 114: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
RTL:Assertions:Coverage – 1:1:1

## Slide 115: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
always_ff @( clk ) begin
a <= b;
end
assign c = a;
assume property (prop);
property prop;
@(posedge clk) req1 ##2 req2;
endproperty
assert property (prop);
property prop;
@(posedge clk) !ack ##2 bad;
endproperty
RTL:Assertions:Coverage – 1:1:1

## Slide 116: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
always_ff @( clk ) begin
a <= b;
end
assign c = a;
assume property (prop);
property prop;
@(posedge clk) req1 ##2 req2;
endproperty
assert property (prop);
property prop;
@(posedge clk) !ack ##2 bad;
endproperty
RTL:Assertions:Coverage – 1:1:1

## Slide 117: Верификация на основе симуляции и ее типы Формальная верификация и симуляция
Для верификации отдельных блоков используется формальная верификация.
Для верификации целого ядра используется симуляция.

## Slide 118: Верификация на основе симуляции и ее типы Симуляция – основа
Для верификации отдельных блоков используется формальная верификация.
Для верификации целого ядра используется симуляция.

## Slide 119: Верификация на основе симуляции и ее типы Симуляция – основа
Для верификации отдельных блоков используется формальная верификация.
Для верификации целого ядра используется симуляция.

## Slide 120: Верификация на основе симуляции и ее типы "Hello world!"

## Slide 121: Верификация на основе симуляции и ее типы "Hello world!"

## Slide 122: Верификация на основе симуляции и ее типы "Hello world!"

## Slide 123: Верификация на основе симуляции и ее типы "Hello world!"

## Slide 124: Верификация на основе симуляции и ее типы Тестирование с самопроверкой

## Slide 125: Верификация на основе симуляции и ее типы Тестирование с самопроверкой

## Slide 126: Верификация на основе симуляции и ее типы Тестирование с самопроверкой

## Slide 127: Верификация на основе симуляции и ее типы Тестирование с самопроверкой

## Slide 128: Верификация на основе симуляции и ее типы Тестирование с самопроверкой

## Slide 129: Верификация на основе симуляции и ее типы Тестирование с самопроверкой
github.com/riscv-software-src/riscv-tests
github.com/riscv-non-isa/riscv-arch-test

## Slide 130: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 131: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 132: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 133: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 134: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 135: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки
github.com/riscv-software-src/riscv-isa-sim
github.com/chipsalliance/VeeR-ISS

## Slide 136: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки
github.com/GregAC/rrs
github.com/cornell-brg/pydgin

## Slide 137: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 138: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 139: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 140: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 141: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 142: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки
RVFI

## Slide 143: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 144: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки

## Slide 145: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки
Генераторы инструкций

## Slide 146: Верификация на основе симуляции и ее типы Сравнение файлов трассировки
Генераторы инструкций
github.com/chipsalliance/riscv-dv
github.com/openhwgroup/force-riscv
forge.ispras.ru/projects/microtesk-riscv
gitlab.com/shaktiproject/tools/aapg

## Slide 147: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 148: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 149: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 150: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 151: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 152: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 153: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 154: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 155: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 156: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 157: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 158: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 159: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 160: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение

## Slide 161: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение
import "DPI-C" function void clear();
initial begin
clear();
end
extern "C" {
void clear(uint64_t eng_ptr) {
...
}
}

## Slide 162: Верификация на основе симуляции и ее типы Синхронное сравнение
github.com/lowRISC/ibex/dv/uvm/core_ibex
github.com/openhwgroup/core-v-verif

## Slide 163: Верификация на основе симуляции и ее типы Асинхронное сравнение

## Slide 164: Верификация на основе симуляции и ее типы Асинхронное сравнение

## Slide 165: Верификация на основе симуляции и ее типы Асинхронное сравнение

## Slide 166: Верификация на основе симуляции и ее типы Асинхронное сравнение

## Slide 167: Верификация на основе симуляции и ее типы Асинхронное сравнение
github.com/riscv-verification/RVVI
github.com/riscv-admin/riscv-ovpsim

## Slide 168: RVFI и RVVI RVFI

## Slide 169: RVFI и RVVI RVFI

## Slide 170: RVFI и RVVI RVFI
RVFI

## Slide 171: RVFI и RVVI RVFI

## Slide 172: RVFI и RVVI RVFI
Интерфейс
Изначально создавался для формальной верификации
github.com/SymbioticEDA/riscv-formal/docs/rvfi.md

## Slide 173: RVFI и RVVI RVFI
Состоит из статусных и информационных сигналов
Данный интерфейс позволяет отслеживать состояние ядра

## Slide 174: RVFI и RVVI RVFI
Состоит из статусных и информационных сигналов
Данный интерфейс позволяет отслеживать состояние ядра
Специализированный модуль (tracer) может получать данные с выходных портов интерфейса и производить логирование

## Slide 175: RVFI и RVVI RVFI
Специализированный модуль (tracer) может получать данные с выходных портов интерфейса и производить логирование
github.com/lowRISC/ibex/blob/master/rtl/ibex_tracer.sv

## Slide 176: RVFI и RVVI RVVI

## Slide 177: RVFI и RVVI RVVI

## Slide 178: RVFI и RVVI RVVI

## Slide 179: RVFI и RVVI RVVI

## Slide 180: RVFI и RVVI RVVI

## Slide 181: RVFI и RVVI RVVI

## Slide 182: RVFI и RVVI RVVI
github.com/riscv-verification/RVVI

## Slide 183: План выступления
Введение в верификацию процессорных ядер
  Что такое верификация цифровых устройств
  Верификация процессорных ядер: основные сложности
Верификация RISC-V
  Архитектура RISC-V
  Верификация с учетом особенностей
Типы верификации и их применимость для RISC-V ядер
  Формальная верификация и симуляция
  Применимость типов
Верификация на основе симуляции и ее типы
Интерфейсы RVFI и RVVI
Оценка вектора развития верификации RISC-V ядер