## Slide 1: Особенности современных подходов к верификации RISC-V ядер
Чусов Сергей Андреевич Инженер по верификации
НИЛ энергоэффективных Систем на Кристалле

## Slide 2: План выступления
Введение в верификацию процессорных ядер
  Что такое верификация цифровых устройств
  Верификация процессорных ядер: основные сложности
Верификация RISC-V
  Архитектура RISC-V
  Верификация с учетом особенностей
Типы верификации и их применимость для RISC-V ядер
  Формальная верификация и симуляция
  Применимость типов
Верификация на основе симуляции и ее типы
Интерфейсы RVFI и RVVI
Оценка вектора развития верификации RISC-V ядер

## Slide 3: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств

## Slide 4: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 5: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 6: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 7: Введение в верификацию процессорных ядер Что такое верификация цифровых устройств
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.
Спецификация – к набор задокументированных требований, которым должен удовлетворять продукт.

## Slide 8: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер

## Slide 9: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация – процесс обоснованного доказательства корректной работы устройства в рамках представленной на него спецификации.
Спецификация – к набор задокументированных требований, которым должен удовлетворять продукт.

## Slide 10: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Частный случай дизайна – процессорное ядро.
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.
Спецификация – к набор задокументированных требований, которым должен удовлетворять продукт.

## Slide 11: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 12: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 13: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 14: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 15: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 16: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 17: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 18: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 19: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер

## Slide 20: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер

## Slide 21: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Arch Архитектура
µArch Микроархитектура

## Slide 22: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Arch Архитектура
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 23: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 24: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 25: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 26: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд
Внутренняя документация

## Slide 27: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 28: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 29: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.

## Slide 30: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 31: Введение в верификацию процессорных ядер Верификация процессорных ядер
Верификация процессорного ядра – процесс обоснованного доказательства корректной работы ядра в рамках представленной на него спецификации.
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 32: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер

## Slide 33: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 34: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 35: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 36: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 37: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 38: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 39: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 40: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
ISA Архитектура Набора Команд
238 стр.
500 стр.

## Slide 41: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 42: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 43: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 44: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 45: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 46: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 47: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 48: Введение в верификацию процессорных ядер Сложности верификации процессорных ядер
µArch Микроархитектура

## Slide 49: Введение в верификацию RISC-V Архитектура

## Slide 50: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
µArch Микроархитектура
ISA Архитектура Набора Команд

## Slide 51: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Открытая и свободно-распространяемая

## Slide 52: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49

## Slide 53: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14

## Slide 54: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
M
Умножение

## Slide 55: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
M
A
Умножение
Атомарные операции

## Slide 56: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
F
M
A
Умножение
Атомарные операции
Оп. с плавающей точкой

## Slide 57: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
С
F
M
A
Умножение
Атомарные операции
Оп. с плавающей точкой
Сжатые инструкции

## Slide 58: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
С
F
M
A
B
V
Q
L
…

## Slide 59: Введение в верификацию RISC-V Архитектура
Современная и быстроразвивающаяся архитектура набора команд.
Гибкая и расширяемая
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
С
F
M
A
B
V
Q
L
X
…
Пользовательские расширения

## Slide 60: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации

## Slide 61: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Открытая и свободно-распространяемая

## Slide 62: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Большое количество примеров и возможностей для обмена опытом
Возможность переиспользования

## Slide 63: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV32I
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49

## Slide 64: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64I
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14

## Slide 65: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMC
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
M
C

## Slide 66: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
V
C
M
A

## Slide 67: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
V
C
M
A
Zicsr

## Slide 68: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr_Zba_Zbb_Zbkc
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
B
V
C
M
A
Zicsr

## Slide 69: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr_Zba_Zbb_Zbkc_Xbar_Xfoo
Расширение | Описание | Инструкции
RV32I | Базовый 32-битный набор | 49
RV32E | RV32I с уменьшенным количеством регистров | RV32I
RV64I | Базовый 64-битный набор | 14
RV128I | Базовый 128-битный набор | 14
V
C
M
A
X
B
Zicsr

## Slide 70: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
RV64IMACV_Zicsr_Zba_Zbb_Zbkc_Xbar_Xfoo

## Slide 71: Введение в верификацию RISC-V Особенности верификации
Гибкая и расширяемая
Огромное количество возможных реализаций
Каждая реализация имеет:
  свою микроархитектуру
  свой поддерживаемый набор инструкций, исходя из выбора расширений

## Slide 72: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция

## Slide 73: Типы верификации их применимость для RISC-V ядер Формальная верификация и симуляция
время
0ns
10ns
20ns
30ns
40ns
50ns
60ns
70ns
80ns
90ns